## Slide 1
反対色表現による ROI色評価
色相の方向・まとまり・色成分の強さを 全画素から評価する
NakanosimaProject / A-1 色評価
Notes: この資料では、色チャートの各パッチROIを対象とする。
[Sources]
- thesis_yamada.pdf, 3.5 色表現手法: 反対色表現の定義と極座標変換。
- この資料内のROI平均・円平均の説明は、上記の定義を用いた本プロジェクトの評価設計。
[/Sources]

## Slide 2
2
Lab評価に、反対色の見方を加える
既存のLab評価
O_RG = R − G
L・a・b・chromaは残す。
反対色評価では、色味の方向と色相のまとまりを追加で確認する。
O_YB = (R + G)/2 − B
r：色成分の強さ
θ：色相の方向
ROIの全画素で計算
Notes: 反対色平面は赤–緑軸と黄–青軸で構成する。
[Sources]
- thesis_yamada.pdf, 3.5 色表現手法: 反対色表現の定義と極座標変換。
- この資料内のROI平均・円平均の説明は、上記の定義を用いた本プロジェクトの評価設計。
[/Sources]

## Slide 3
(cosθ, sinθ)を平均 向き → 代表色相 長さR → まとまり度
θ = 359° と 1°
通常平均は180°となり誤り
Notes: 各θを (cosθ, sinθ) に変換して平均し、atan2で代表色相へ戻す。
[Sources]
- thesis_yamada.pdf, 3.5 色表現手法: 反対色表現の定義と極座標変換。
- この資料内のROI平均・円平均の説明は、上記の定義を用いた本プロジェクトの評価設計。
[/Sources]

## Slide 4
4
ROIごとに得られる3つの評価値
代表色相 どの色方向か
色成分の強さ 無彩色からの距離
色相のまとまり 1に近いほど均一
θ
R
r
評価の基本
ROI内の全画素・全解析フレームから計算し、3つをセットで比較する。
Notes: θは theta_deg_circular_mean、Rは theta_resultant_length、rは radius_mean に対応する。
[Sources]
- thesis_yamada.pdf, 3.5 色表現手法: 反対色表現の定義と極座標変換。
- この資料内のROI平均・円平均の説明は、上記の定義を用いた本プロジェクトの評価設計。
[/Sources]

## Slide 5
色味・均一性・強さ
θ差：色味のずれ
R：パッチ内の均一性
r：色成分の強さ
評価結果は3つを分けて読む
Notes: 白・灰・黒パッチでは色相が安定しないため、θよりrとRを優先して解釈する。
[Sources]
- thesis_yamada.pdf, 3.5 色表現手法: 反対色表現の定義と極座標変換。
- この資料内のROI平均・円平均の説明は、上記の定義を用いた本プロジェクトの評価設計。
[/Sources]